ICS

Q/GDSL

广东饲料有限公司企业标准

Q/GDSL 5—2014

单一饲料 啤酒酵母粉（示例）

2014 - 07 - 01发布

2014 - 07 - 05实施

广东饲料有限公司   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　产品分类与命名	1

4　要求	1

4.1　原辅料要求	1

4.2　感官指标	2

4.3　质量指标	2

4.4　卫生指标	2

4.5　净含量误差	2

5　试验方法	2

5.1　采样方法	2

5.2　感官指标	2

5.3　加工质量指标	3

5.4　卫生指标	3

5.5　检验结果判定	3

5.6　净含量	3

6　检验规则	3

6.1　出厂检验	3

6.2　型式检验	4

7　标签、包装、运输、贮存及保质期	4

7.1　标签	4

7.2　包装	4

7.3　运输	4

7.4　贮存	4

7.5　保质期	4

前  言

本标准根据GB/T 1.1－2009的有关规定进行编写。

本标准由广东饲料有限公司提出。

本标准由广东饲料有限公司起草。

本标准由广东饲料有限公司归口

本标准由广东饲料有限公司负责解释。

本标准主要起草人：XXX。

本标准为首次发布。

单一饲料 啤酒酵母粉（示例）

范围

本标准规定了单一饲料 啤酒酵母粉的要求、试验方法、检验规则、标签、包装、运输、贮存和保质期等。

本标准适用于本公司加工、销售和调拨的单一饲料 啤酒酵母粉产品。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6432     饲料中粗蛋白测定方法

GB/T 6435     饲料中水分和其他挥发性物质含量的测定

GB/T 6438     饲料中粗灰分的测定

GB 10648      饲料标签

GB 13078      饲料卫生标准

GB/T 13079    饲料中总砷的测定

GB/T 13080    饲料中铅的测定  原子吸收光谱法

GB/T 13091    饲料中沙门氏菌的检测方法

GB/T 14699.1  饲料  采样

GB/T 18823    饲料检测结果判定的允许误差

JJF  1070     定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令第75号  定量包装商品计量监督管理办法

中华人民共和国农业部公告第2045号  饲料添加剂品种目录（2013）

产品分类与命名

产品分类与命名见表1：

产品分类与命名

| 产品名称 | 适用动物 | 推荐适用方法 |
| --- | --- | --- |
| 单一饲料 啤酒酵母粉 | 畜禽动物 | 每吨饲料添加100-200g |

要求

原辅料要求

应符合各类原料标准的规定，不得使用发霉、生虫、腐败变质及受污染的原料。

感官指标

感官指标见表2。

感官指标

| 项目 | 级别 |
| --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 色泽 | 淡黄色 | 淡黄至褐色 |
| 气味 | 具有啤酒酵母的特殊气味，无异味、臭味 |
| 杂质 | 无肉眼可见杂质 |

质量指标

质量指标要求见表3。

质量指标

| 项目 | 级别 |
| --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 水分/（%） | 8 | 9 | 10 |
| 粗蛋白质/（%） | 45 | 42 | 40 |
| 灰分/（%） | 9 | 10 | 12 |

卫生指标

卫生指标应符合GB 13078要求，具体要求见表4。

卫生指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 砷/（mg/kg）≤ | 10.0 |
| 铅/（mg/kg）≤ | 5.0 |
| 沙门氏菌 | 不得检出 |

净含量误差

应符合国家质量监督检验检疫总局令第75号  定量包装商品计量监督管理办法。

试验方法

采样方法

按GB/T 14699.1进行。

感官指标

取100克样品平摊在白磁盘内，在光线充足、无阳光直射和无外界干扰的环境条件下，通过正常的感官检验进行评定。

加工质量指标

水分

按GB/T 6435进行。

粗蛋白质

按GB/T 6432进行。

粗灰分

按GB/T 6438进行。

卫生指标

总砷

按GB/T 13079进行。

铅

按GB/T 13080进行。

沙门氏菌

按GB/T 13091进行。

检验结果判定

按GB/T 18823进行。

净含量

按JJF 1070进行。

检验规则

出厂检验

同一批料、同一班次生产的产品为一个批次。

抽样方法

按GB/T 14699.1进行。

检验项目

感官指标、水分、粗蛋白、粗灰分、净含量和标签。

判定方法

以本标准的有关试验方法和要求为判定方法和依据，对抽样样品按出厂检验项目进行检验。检验结果如有一项指标不合格，应重新加倍抽样进行复检，复检结果如仍有任何一项指标不合格，则判定该批产品为不合格产品，不能出厂。

型式检验

有下列情况时进行型式检验：

a)生产工艺、产品配方改变时；

b)更换主要生产设备；

c)正常生产时，定期或积累一定产量后，应周期性进行检验，每年至少一次；

d)停产六个月以上或机器设备大修；

e)审发生产许可证和产品批准文号；

f)质量监督机构或其他有关部门提出要求时。

检验项目

本标准中“3要求”项下的全部内容。

抽样方法

按GB/T 14699.1进行。

判定方法

以本标准的有关试验方法和要求为判断方法和依据。检验结果如有一项不符合本标准要求时，应加倍抽样复检，复检结果如有一项不符合本标准要求时，则判型式检验不合格。

标签、包装、运输、贮存及保质期

标签

产品包装上应有鲜明标签，标签应符合GB 10648的规定。

包装

产品外包装应采用符合安全卫生要求的塑料袋、复膜编织袋或者加有塑料内衬的牛皮纸袋等包装物进行包装。

产品每袋净重25kg，也可根据用户提出的净含量要求进行包装。

产品包装净含量允许误差参考国家相关的计量标准。

运输

运输工具应清洁卫生，不得与有毒有害物质混装、混运，严防污染、曝晒、雨淋。

贮存

产品应贮存于阴凉、通风、干燥的仓库内，防止受潮、鼠害、虫蛀和有毒有害物质污染。

保质期

在符合上述包装、运输和储存条件下，产品自生产之日起保质期为12个月。

_________________________________